## Slide 1: 电容器的电容

## Slide 2
新知讲解
一、电容器

## Slide 3
新知讲解
一、电容器
定义：任何两个彼此绝缘又相距很近的导体组成一个电容器。
电介质
电容器的极板
电容器的极板

## Slide 4
新知讲解
1.固定电容器：电容固定不变。
二、常用电容器
电解电容器（用铝箔做一个极板，以铝箔上很薄的一层氧化膜为电介质，用浸过电解液的纸做另一个极板）（正负极不能接反，不能接交流电 ）
聚苯乙烯电容器（以聚苯乙烯薄膜为电介质，两层铝箔为极板）
聚苯乙烯电容器及其符号
电解电容器及其符号

## Slide 5
新知讲解
2.可变电容器：两极由两组铝片组成，固定的一组铝片叫做定片；可以转动的一组铝片叫做动片；空气为电介质。
通过改变两极间的正对面积或距离来改变电容。
二、常用电容器
可变电容器及其符号

## Slide 6
新知讲解
1.电容器的击穿电压
三、电容器使用时应注意的问题
2.电容器的额定电压
3.电解电容器的极性
加在电容器两极板上的电压不能超过某一限度，超过这个限度，电介质将被击穿，电容器损坏，这个极限电压称为击穿电压。
电解电容器在使用时注意正负极，长引脚为正极。
电容器正常工作时两极板上的最大电压。
电容器外壳上标的就是额定电压，它比击穿电压要低。

## Slide 7
典例探究
例1：某电容器上标有“1.5 μF 9 V”的字样，则（ ）
A. 该电容器所带电荷量不能超过1.5C
B. 该电容器所加电压不能超过9 V
C. 该电容器击穿电压为9 V
D. 当给该电容器加4.5 V的电压时，它的电容值变为0.75 μF
B

## Slide 8
新知讲解
四、电容器充放电
1.将电容器两个极板带上等量异种电荷的过程，叫电容器的充电。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
－ － － － － － － －
＋Q
－Q
正极板
负极板
有短暂的电流
两极间有电压
两板分别带等量异种电荷，每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量
E

## Slide 9
新知讲解
四、电容器充放电
2.用导线将充电后的电容器两极接通，两极失去电荷的过程，叫电容器的放电。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
－ － － － － － － －
＋Q
－Q
在放电过程中导线上有短暂的电流产生
U=0

## Slide 10
新知讲解
四、电容器充放电
充电
放电

## Slide 11
新知讲解
五、电容
充电后的电容器两极间的电压，叫电容器的电压。
电容器的带电量Q越多，电压U越高。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
－ － － － － － － －
＋Q
－Q
两极间有电压
E
Q与U成正比，比值Q/U是常量。

## Slide 12
新知讲解
五、电容
电容器带电与水桶盛水类比：
h=1cm
h=2cm
V=1Sdm3
V=2Sdm3
与成正比
是定值：水桶截面积

## Slide 13
新知讲解
五、电容
电容器带电与水桶盛水类比：
h=1cm
V=1Sdm3
V=4Sdm3
水桶越大，容纳水的本领越强
与无关
h=1cm

## Slide 14
新知讲解
五、电容
容纳储存水
容纳储存电荷
电荷量Q
水量V
电势差U
水位差h
横截面S
电容C
+ + + + + + + + +
- - - - - - - - -
电容器
水容器

## Slide 15
新知讲解
五、电容
1.定义：电容器所带电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值，叫电容器的电容。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
－ － － － － － － －
＋Q
－Q
容纳电荷的本领
与水桶截面积类比

## Slide 16
新知讲解
五、电容
2.电容的单位：
法拉，简称法，符号F。
还有：微法（µF）、皮法（pF）
1F=1C/V
当一个电容器带1C电量时，两极间电压是1V，那么这个电容器的电容就是1F

## Slide 17
新知讲解
六、平行板电容器的电容
两极板间距离
两极板正对面积
静电力常量
介电常数
真空

## Slide 18
新知讲解
六、平行板电容器的电容
几种常用电介质的相对介电常数
电介质 | 空气 | 煤油 | 石蜡 | 陶瓷 | 玻璃 | 云母 | 水
 | 1.0005 | 2 | 2.0~2.1 | 6 | 4~11 | 6~8 | 81
电介质 | 空气 | 煤油 | 石蜡 | 陶瓷 | 玻璃 | 云母 | 水
 | 1.0005 | 2 | 2.0~2.1 | 6 | 4~11 | 6~8 | 81
空气的相对介电常数与1十分接近，研究中，空气对电容的影响一般可以忽略。

## Slide 19
典例探究
例2. 如图所示，是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路，在增大电容器两极板间距离的过程中( )
A.电阻R中没有电流
B.电容器的电容变小
C.电阻R中有从a流向b的电流
D.电阻R中有从b流向a的电流
BC

## Slide 20
拓展提高
用两节相同的电池分别给两个原来不带电的电容器充电，已知C1<C2 ，当电容器达到稳定时，电容器C1和C2的带电量分别为Q1和Q2，则（ ）
A．Q1<Q2 B．Q1>Q2
C．Q1=Q2 D．无法确定
A
平行板电容器充电平衡后仍与电源相连，两极板间的电压是U，电荷量为Q，两极板间场强为E，电容为C，现将两极板间距离减小，则（ ）
A ．Q变大 B ．C变大
C ．E不变 D ．U变小
A

## Slide 21
课堂小结
一、电容器：任何两个彼此绝缘又相距很近的导体组成一个电容器。
1. 固定电容器：电容固定不变。
二、常用电容器
2. 可变电容器：通过改变两极间的正对面积或距离来改变电容。
击穿电压、额定电压、电解电容器的极性
三、电容器使用时应注意的问题
五、电容：电容器所带电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值，叫电容器的电容。
六、平行板电容器的电容
四、电容器充放电
1.将电容器两个极板带上等量异种电荷的过程，叫电容器的充电。
2.用导线将充电后的电容器两极接通，两极失去电荷的过程，叫电容器的放电。

## Slide 22: 谢 谢